## МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА

## (далее по тексту – городской округ)

## Часть I.

Основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

# 1. Общие положения

1.1. Нормативы градостроительного проектирования городского округа (далее – Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области, утвержденными Постановлением Правительства Тульской области от 03.09.2012г. № 492, и являются градостроительными (правовыми) нормами для городского округа.

1.2. Нормативы разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

1.3. Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Назначение и область применения.

2.1. Нормативы градостроительного проектирования городского округа - нормативный правовой акт, который устанавливает совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 5 ст.23 Градостроительного Кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

1.2. Настоящие Нормативы применяются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территории городского округа, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора, а также судебными органами, как основание для разрешения споров по вопросам градостроительной деятельности.

1.3. Настоящие нормативы не распространяются на документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые утверждены до вступления в силу настоящих Нормативов.

1.4. Нормативы утверждаются решением Тульской городской Думы.

3. Нормативные ссылки.

3.1. Перечень законодательных и нормативных документов, используемых при разработке настоящих нормативов, приведен в справочном Приложении № 1.

4. Термины и определения.

4.1. Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в справочном Приложении № 2.

5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования     жилых территорий

5.1. Предельно допустимая этажность определяется в соответствии с утвержденными градостроительными регламентами, регулирующими этажность по высоте.

5.2. Типы территорий жилого назначения приведены в Приложении № 3

5.3. Показатели интенсивности использования территории жилой зоны согласно СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

5.4. Расчетная жилищная обеспеченность (кв.м общей площади приходящейся на одного жителя) принимается не менее:

- 20 кв.м на период до 2020 г.;

- 28 кв.м  от 2020г.до 2035 г.;

- 30 кв.м за 2035 г.

Рекомендуемые расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий и плотности населения в населенных пунктах городского округа приведены в Приложении № 4.

5.5. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок

Таблица № 1

| Площадки | Удельный размер площадки (кв.м/чел) | Расстояние до окон жилых и общественных зданий (м) |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 20 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 но не менее 15 кв.м | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0* | 20-40 (3) |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 20 |
| Для выгула собак | 400 м.кв общей площади | 25 до жилых 40 до детских учреждений. |

Примечания:

1) Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2) Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой не менее 20м, но не далее 100 м от входных подъездов.

3) Расстояние от площадок для занятий физкультурой – 10-40 м (в зависимости от шумовых характеристик, наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса).

4) Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

5.6. Нормы освещения придомовой территории:

- вход в здание – 6 люкс;

- на пешеходной дорожке у основного входа в здание – 4 люкса;

- основные проезды – 4 люкса;

- второстепенные проезды, в том числе тротуары-подъезды – 2 люкса;

- дворы, хозяйственные площадки, площадки при мусоросборниках – 2 люкса;

- детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр – 10 люкс.

5.7. Расчетные показатели обеспеченности озелененными территориями.

Для расчета потребности населения в озеленённых территориях используется показатель – минимальная удельная площадь озеленённых территорий в квадратных метрах на одного жителя, в которую включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по элементам планировочной структуры приведен в таблице № 4.

Минимальная удельная площадь озеленённых территорий (м2/чел.)

Таблица № 2

| Населенные пункты | Элементы планировочной структуры |
| --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах жилого района | в границах населенного пункта |
| город Тула | 6,0 | 12,6 | 22,7 |
| н.п. от 3000 до 10000 | 7,9 | 16,5 | 27,3 |
| н.п. от 1000 до 3000 | 8,2 |  | 25,6 |
| н.п. менее 1000 |  |  | 22,8 |

5.8. При осуществлении строительства или реконструкции объектов жилого назначения должны соблюдаться условия обеспечения всех минимально допустимых расчетных показателей интенсивности использования территории, обеспеченности населения территориями детских садов, школ, объектами для занятий физкультурой, объектами транспортной (включая места для хранения индивидуальных автомобилей), инженерной инфраструктур, озелененными территориями общего пользования, исходя из пешеходной и транспортной доступности.

5.9. Размещение элементов благоустройства осуществляется в пределах земельного участка.

5.10. При утверждении проекта планировки территории размещение элементов благоустройства допускается за пределами земельного участка в объеме не превышающего 30%.

6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обслуживания и социальной инфраструктуры, и максимально допустимого уровня территориальной доступности.

6.1. Виды и состав объектов общественно-делового назначения и обслуживания в границах квартала, жилого района и города приведен в таблице № 5.

6.2. Нормативные показатели потребности в объектах социальной инфраструктуры и размеры земельных участков приведены в таблице № 6.

Виды и состав объектов общественно-делового назначения в границах квартала, жилого района и города (населенного пункта)

Таблица № 3

| Виды объектов | Состав объектов в границах |
| --- | --- |
|  | Жилого квартала | Жилого района | Населенного пункта |
| Объекты физической культуры и спорта | спортивные площадки | Физкультурно-оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения | Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны, велотреки |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания | Торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии | Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны |
| Объекты коммунально-бытового назначения | Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны – парикмахерские | Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты | Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг |
| Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг |  | Отделения почтовой связи, отделения банков | Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлтерские и туристические агентства, страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды |
| Объекты здравоохранения |  | Аптечные учреждения, молочные кухни | Больничные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения скорой медицинской помощи, учреждения охраны материнства и детства в т.ч. родильный дом, женская консультация, санаторно-курортные учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| Объекты образования |  | Организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Образовательные специализированные организации (школы-интернаты, межшкольные учебные комбинаты, вечерние школы), организации среднего профессионального образования, организации высшего образования, образовательные специализированные организации (автошколы, оборонные учебные заведения), организации дополнительного образования детей (детско-юношеские спортивные школы, центры детского творчества, музыкальные школы, станции юных техников) |
| Объекты социального обслуживания |  |  | Центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные учреждения социального обслуживания |
| Объекты культуры и досуга |  |  | Дворцы культуры, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа |
| Административные и управленческие объекты |  |  | Объекты администрации муниципальных образований, судов, прокуратуры, учреждений юстиции, управления ЗАГС, УВД, военного комиссариата, УФНС, пожарного депо, управления пенсионного фонда, общественных организаций и объединений |

Нормативная потребность в объектах социальной инфраструктуры и размеры земельных участков

Таблица № 4

| № п.п. | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Расчетный показатель минимально необходимой потребности на 1000 жителей | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |
| 1. | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия | место | 100 г. Тула – 109 за 2020 110 г. Тула – 120 | На свободных территориях: -до 600 мест – 50 м2 на 1 место; - 600-800 мест – 40 м2; -800-1100 мест – 33 м2 на 1 место; - более 1100 – 21м2 В условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%. | Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом жилого образования |
| 2. | Дошкольное образовательное учреждение | место | 40 г.Тула – 50 за 2020 50 г.Тула – 65 | На свободных территориях: - до 100 мест – 35 м2 на 1 место - свыше 100 – 40 м2 на 1 место В условиях реконструкции: - до 100 мест – 26 м2 на 1 место; - свыше 100 – 30 м2 1 на место. Для встроенного здания при вместимости более 100 мест – не менее 29 м2 на 1 место. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: -для ясельного возраста – 7,2 м2; - для дошкольного возраста – 9,0 м2 |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| 1. | Аптека | объект | 0,1 за 2020 – 0,5 | 0,1-0,2 га или встроено-пристроенные |  |
|  |  | м2 общей площади | 14 г. Тула – 50 |  |  |
| 2. | Аптечный пункт | кол-во | не нормируется | встроено-пристроенные |  |

| 3. Учреждения культуры и искусства |
| --- |
| 1. | Досуговые помещения (клубы по интересам, кино-видеозалы, танцевальные залы) | место | 40 за 2020 – 60 | По заданию на проектирование (возможно встроено-пристроенное) |  |
| 2. | Массовая библиотека | кол-во |  | По заданию на проектирование (возможно встроено-пристроенное) | Возможно в комплексе с другими учреждениями культурно- просветительского характера |
|  | - для взрослых при |  |  |  |  |
|  | численности населения: |  |  |  |  |
|  | до 3 тыс.чел. |  | 1 на насел. Пункт |  |  |
|  | свыше 3 тыс.чел. |  | 1 на 3-5 тыс.чел. |  |  |
|  | г. Тула |  | 1 на 10-12 тыс.чел. |  |  |
| 3. | Театр, концертный зал | место | 5 | По заданию на проектирование |  |
| 4. | Клуб | место | 20 | 10 кв.м на 1 место |  |
| 5. | Кинотеатр | место | 30 | 1,5 кв.м на 1 место |  |
| 6. | Объекты религиозных конфессий | объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| 7. | Выставочно-музейные комплексы, музеи, выставочные залы | объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование (возможно встроено-пристроенное) |  |
| 4. Объекты физкультурно-оздоровительного назначения |
| 1. | Территория плоскостных спортивных сооружений | объект | - | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел |  |
| 2. | Стадионы | объект | - | 2,1-3,0 га |  |
| 3. | Велодромы, велотреки | объект | - | По заданию на проектирование |  |
| 4. | Спортивный зал для игровых видов спорта | м2 площади пола зала | 60 | По заданию на проектирование | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования возможно объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории |
| 5. | Спортивно-тренажерный зал повседневного пользования | м2 общей площади | 70 | По заданию на проектирование (возможно встроено-пристроенное) |  |
| 6. | Спортивно-развлекатель-ный комплекс, в т.ч. с залом с искусственным льдом | место | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| 7. | Плавательный бассейн | м2 зеркала воды | 25 | По заданию на проектирование |  |
| 8. | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | 1,0 га на объект |  |
| 9. | Объекты спорта: - предназначенные для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд; - необходимые для проведения тренировочного процесса спортивных сборных команд | объект | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование |  |
| 10. | Объекты отдыха и туризма, в том числе: - базы и дома отдыха; - туристические базы; - объекты отдыха детей в каникулярное время (детские лагеря отдыха, детские дачи) |  | Норму обеспеченности рекреационными объектами и размеры земельных участков необходимо устанавливать заданием на проектирование. |  |
| 5. Торговля и общественное питание |
| 1. | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100; г. Тула – 175; | 0,02-0,08 га на 100 м2 торговой площади (возможно встроено-пристроенный) |  |
| 2. | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 150 г. Тула - 380 | 0,02-0,08 га на 100 м2 торговой площади (возможно встроено-пристроенный) |  |
| 3. | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | По заданию на проектирование | При торговой площади: до 600 м2 - 14 м2; от 600 до 3000 - 10 м2; свыше 3000 - 7 м2 | Минимальная площадь торгового места – 1 м2 |
| 4. | Предприятие общественного питания | посадочное место | 8 г. Тула – 40 | га на 100 мест: до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,2-0,15 га; свыше 150 мест – 0,1 га (возможно встроено-пристроенное) |  |
| 6. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 г. Тула - 5 | га на 10 рабочих мест: 10-50 мест – 0,1-0,2 га; 50-150 мест – 0,05-0,02 га; Св. 150 мест – 0,03-0,04 га. (возможно встроено-пристроенное) |  |
| 2. | Гостиница | место | 6 | м2 на 1 место 25-100 мест - 55 м2; 100-500 мест - 30 м2; 500-1000 мест - 20 м2; Св. 1000 мест - 15 м2 |  |
| 3. | Общественный туалет | прибор | 1 |  |  |
| 4. | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | По заданию на проектирование, но не менее 0,5 га и не более 40 га. |  |
| 5. | Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | По заданию на проектирование |  |
| 6. | Пожарное депо | объект | 1 объект, обслуживающий территорию в радиусе 3 км | г.Тула – 1,95 га н.п. городского типа – 0,8 га н.п. сельского типа – 0,55 га |  |
| 7. Административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |
| 1. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения | м2 общей площади | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование (возможно встроено-пристроенные) |  |
| 2. | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 на 15 тыс. чел. | 35-40 м2 (возможно встроено-пристроенный) |  |
| 3. | Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел; г.Тула – 1 на 9-25 тыс.чел. | Г. Тула – 0,11-0,12 га; н.п. городского типа – 0,07-0,08 га; н.п. сельского типа – 0,3-0,35 га. (возможно встроено-пристроенное) |  |
| 4. | Отделение (филиал) банка | м2 общей площади | 0,5 | 0,05 га – при 3-х операционных местах; 0,4 га – при 20 операционных местах. (возможно встроено-пристроенный) |  |
| 5. | Юридическая консультация | юрист-адвокат | 1 на 10 тыс.чел. | По заданию на проектирование (возможно встроено-пристроенная) |  |
| 6. | Нотариальная контора | нотариус | 1 на 30 тыс.чел. | По заданию на проектирование (возможно встроено-пристроенная) |  |

6.3. Вместимость и радиус обслуживания образовательных учреждений

Таблица № 5

| Учреждения образования | Вместимость, мест | Радиус обслуживания (м) |
| --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы | не более 1000 | 750 500 для начальной школы |
| Детские образовательные учреждения: - для отдельно стоящих; - для пристроенных к торцам жилых домов; Для населенных пунктов менее 1000 чел. | не более 350 не более 150 не более 140 | не более 300 не более 500 |

В сельских населенных пунктах допускается размещение общеобразовательных учреждений на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального образования - 15 минут (в одну сторону), для учащихся среднего (полного) общего образования - не более 30 минут (в одну сторону). Подвоз обучающихся может осуществляться транспортом, предназначенным для перевозки детей.

6.4. Пути подхода учащихся к общеобразовательным школам и детей к дошкольным образовательным учреждениям не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

6.5. Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры

Таблица № 6

| Объекты социальной инфраструктуры | Пешеходная доступность от мест проживания, не более (м) |
| --- | --- |
|  | зоны застройки многоквартирными жилыми домами | зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами |
| Объекты коммунального и бытового обслуживания | 500 | 800 |
| Объекты торговли и общественного питания | 500 | 800 |
| Объекты физической культуры и спорта | 1000 | 1500 |

6.6. Рекомендуемые расчетные показатели потребности в территориях различного назначения для населенных пунктов городского округа приведены в Приложении № 5

7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности     территорий объектов транспортной инфраструктуры

7.1. Категории улиц и дорог приведены в справочном Приложении № 6.

7.2. Расчетные показатели улиц и дорог городского округа

Таблица № 7

| Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения (км/час.) | Ширина полосы движения (м) | Число полос движения | Наименьший радиус в плане (м) | наибольший продольный уклон в плане (%) | Ширина пешеходной части тротуара (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |
| Скоростного движения | 110 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 |  |
| Регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы |
| Общегородского значения непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| Общегородского значения регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| Районного значения. Транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4* | 250 | 60 | 2,25 |
| Районного значения. Пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,50 | 2 | 50 | 70 | 1,5 |
| Парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды |
| Основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| Второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы |
| Основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| Второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки |
|  | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |

* - с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

7.3. Расчетные показатели  улиц и дорог сельских населенных пунктов

Таблица № 8

| Категория сельских улиц и дорог | Основное название | Расчетная скорость движения км/час | Ширина полосы движения м | Число полос движения | Ширина пешеходной части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

7.4. Плотность магистральных улиц, обслуживающий селитебную территорию города Тулы – 2-3 км/кв.км со сгущением в центре до 4-5 км/кв.км.

Минимально допустимый уровень обеспеченности плотности автодорог местного значения – 1,4 км/кв.км.

7.5. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне многоквартирной застройки – 400-600 м.

7.6. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м.

7.7. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории – 3 км.

8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов транспортной инфраструктуры

8.1. Расчетный уровень автомобилизации населения городского округа город при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается на 1000 человек:

- 400 автомобилей – на период до 2020 г.;

- 500 автомобилей – за 2020 г.

8.2. Норма расчета автостоянок для хранения индивидуального автомобильного транспорта (машиноместо):

- 1 на 1 квартиру – на период до 2020 г;

- 1,5 на 1 квартиру – за 2020г.

8.3. Расчетная площадь парковочного места составляет:

- 2,5 х 6 м на 1 место – если с него есть свободный выезд на проезжую часть улицы;

- 25 кв.м на 1 место – парковка на специально выделенной площадке в расчете на проезды

8.4. На жилых территориях – на 100 % постоянного хранения легковых парковок индивидуального транспорта должно приходиться 15-25 % гостевых стоянок.

8.5. Обеспечение гостевых кратковременных стоянок на территориях (или непосредственно примыкающих к территориям) общеобразовательных школьных и дошкольных учреждений в расчете 5 машиномест на объект.

8.6. Нормы расчета автостоянок легковых автомобилей у объектов обслуживания

Таблица № 10

| Объекты посещения | Расчетные единицы | Число машиномест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Административно-управленческие учреждения, здания и помещения. | 100 работающих | 20 |
| Отделение (филиал) банка: - с операционными залами - без операционных залов | 100 кв.м общей площади | 4 2 |
| менее 200 кв.м. | 50 кв.м торговой площади | 1-2 |
| Рыночные комплексы | 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания | 100 мест | 10 |
| Гостиницы | 100 мест | 10-15 |
| Кладбища | 10 единовременно посетителей | 1 |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи, выставочные залы | 100 единовременно посетителей | 10 |
| Театры, концертные залы, кинотеатры, клубы | 100 зрительских мест | 10 |
| Объекты религиозных конфессий | 100 единовременно посетителей | 10 |
| Досуговые помещения (клубы по интересам, кино-видео залы, танцевальные залы, дискотеки) | 100 единовременно посетителей | 10 |
| Многопрофильные консультационно-диагнос-тические центры | 100 посещений в смену | 5 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 20 |
| Спортивно-развлекательные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы, бассейны, залы с искусственным льдом) | 100 кв.м общей площади | 4 |
| Объекты отдыха и туризма (базы и дома отдыха, туристические базы, детские лагеря отдыха, детские дачи) | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 10-15 |

8.7. Для снижения удельного расхода территории и улучшения технико-экономических показателей в зонах общественных объектов с высокой концентрацией людей, и в зонах жилой застройки повышенной этажности, следует осуществлять строительство подземных гаражей и многоэтажных паркингов. При этом процентное соотношение:

- многоэтажные паркинги – не менее 10% от общего числа гостевых стоянок;

- подземные гаражи – не менее 25% от общего числа стоянок.

8.8. Расчет общей площади под хранение автотранспорта необходимо учитывать согласно таблице № 13

Таблица № 11

| Этажность | Размер земельного участка, занимаемого одним легковым автомобилем, в зависимости от этажности (гаража, паркинга) (кв.м) |
| --- | --- |
| 1-этажный | 30 |
| 2-этажный | 20 |
| 3-этажный | 14 |
| 4-этажный | 12 |
| 5-этажный | 10 |
| Механизированные стоянки | Определяется в зависимости от типа механизированного устройства, как правило от 3,2 до 5 |

8.9. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

Таблица № 12

| Категория дорог | Расстояние между площадками отдыха, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I и II категория | 15-20 | На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли. |
| III категория | 25-35 |  |
| IV категория | 45-55 |  |

8.10. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку

Таблица № 13

| Категория дорог | Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I категория | 20-50 | При двустороннем размещении площадок отдуха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое. |
| II и III категории | 10-15 |  |
| IV категория | 10 |  |

9. Расчетные показатели обеспеченности территорий объектами инженерной инфраструктуры

9.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению

Таблица № 14

| Назначение объектов инженерной инфраструктуры | Основной состав объектов |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции, линии электропередачи |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции, пункты редуцирования газа, газопроводы высокого, среднего и низкого давления |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети |
| Водоснабжение | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные (водоводы) и распределительные сети водоснабжения. |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения, насосные станции, магистральные (коллекторы), внутриплощадочные и дворовые сети канализации |

9.2. Укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории

Таблица № 15

| Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, кв. м/чел. | Городской округ |
| --- | --- |
|  | с плитами на природном газе, кВт/чел. | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |
|  | в целом по городскому округу | в том числе | в целом по городскому округу | в том числе |
|  |  | Жилой район | микрорайоны (кварталы) застройки |  | Жилой район | микрорайоны (кварталы) застройки |
| 27,4 | 0,48 | 0,70 | 0,42 | 0,57 | 0,79 | 0,52 |

Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

Примечание:

- При наличии в жилом фонде газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально из соотношению.

- В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной

- Приведенные показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания и наружного освещения

9.3. Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки

Таблица № 16

| Городской округ (МО город Тула) |
| --- |
| без стационарных электроплит | со стационарными электроплитами |
| удельный расход электроэнергии, кВт·ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии, кВт·ч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
| 2620 | 5450 | 3200 | 5650 |

9.4. Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий приведены в Приложении № 7

9.5. Наружное освещение на территории городского округа следует проектировать в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011.

Нормы освещения придомовых территорий в п.5.5. настоящих правил.

9.6. Показатели потребления населением тепла при отсутствии приборов учёта (удельный расход тепла на расчетный период):

Таблица № 17

| Наименование услуг | Показатель, Ккал на 1 м2 общ. пл. жилья |
| --- | --- |
| Теплопотребление: |  |
| деревянные жилые дома одноэтажные | 53 |
| деревянные жилые дома двухэтажные | 51 |
| кирпичные жилые дома | 32 |

9.7. Прокладка наземных тепловых сетей на селитебной территории допускается в виде исключения при невозможности подземного их размещения или как временное решение в зоне особого регулирования градостроительной деятельности.

9.8. Показатели потребления газа в месяц при отсутствии приборов учета (м3/чел.)

Таблица № 18

| Способ потребления | Единица измерения | Норма потребления газа |
| --- | --- | --- |
| Приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании | при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 13,6 |
|  | при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя |  | 34,6 |
|  | при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения |  | 20,5 |
| Отопление помещений | среднегодовая норма | м3/м2 | 8,5 |

9.9. Проектирование реконструкции, модернизации, строительства объектов газоснабжения по городу Тула следует осуществлять в соответствии со Схемой газоснабжения, разработанной на основе генерального плана города Тула.

9.10. Прокладка надземных газопроводов на селитебной территории допускается в виде исключения при соответствующем обосновании.

9.11. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица № 19

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сутки |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 - 160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

Примечания:

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 42.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 и техноло-гическим данным.

Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

9.12. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяются с учетом расхода воды по отдельным объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами, согласно Приложению № 8.

9.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения очистных сооружений.

Таблица № 20

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сутки | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечания:

- Размеры земельных участков реконструируемых очистных сооружений канализации (ОСК) определяются проектом.

- Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сутки следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами Федеральной службы Роспотребнадзора.

9.14. Магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения следует проектировать и прокладывать в соответствии с действующими нормами и правилами.

9.15. В районах города, где отсутствуют централизованные сети, сооружения водоотведения, канализование объектов капитального строительства (реконструкции) выполнять в соответствии с требованиями раздела 11 «Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула» (Решение Тульской городской Думы от 30.05.2012г. № 46/938)

9.16. Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами канализации.

10. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования     территорий рекреационных зон

10.1. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения.

Таблица № 21

| Расчетный показатель | Элементы планировочной структуры |
| --- | --- |
|  | в границах жилого района | в границах города |
| Парки и озеленённые территории общего пользования (сады, скверы, бульвары) м2/чел. | 4,8 | 15,2 |

10.2. Минимальные размеры площади в соответствии с действующими нормами должны быть:

- парков – 5 га;

- садов – 2 га;

- бульвар – 0,15 га.

Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены с учетом реально существующих.

10.3. Процент озеленения территории парков, садов и скверов не менее 70% общей площади.

10.4. Соотношение элементов территории парка

Таблица № 22

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Сооружения и застройка |
| Парк | не менее 75 | не более 20 | не более 5 |

Примечание:

- Площадь водоемов от общей территории парков принимать порядка 1 - 3 %.

10.5. При проектировании парка жилого района следует обеспечивать его доступность для жителей района на расстоянии не более 1500 метров. Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 50 метров.

10.6. Функциональная организация территории многофункционального парка

Таблица № 23

| Функциональные зоны парка | Территории парка (% от общей площади парка) | Норма площади (кв.м на посетителя) |
| --- | --- | --- |
| Культурно-просветительных мероприятий | не более 3 | не менее 20 |
| Отдыха детей | не более 5 | не менее 120 |
| Массовых мероприятий (зрелища, аттракционы и пр.) | не более 5 | не менее 50 |
| Физкультурно-оздоровительных мероприятий | не более 9 | не менее 100 |
| Прогулочная | не менее 75 | не менее 250 |
| Хозяйственная | не более 3 | - |

10.7. Автостоянки для посетителей парка следует размещать за пределами его территории, но не далее 200 м от входа и проектировать из расчета 10 - 20 машино-мест на 100 единовременных посетителей.

10.8. Соотношение элементов территории сада

Таблица № 24

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | Территория зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, в том числе игровые с непроницаемым покрытием | Сооружения и застройка |
| Сад | не менее 85 | не более 12 | не более 3 |

Примечание:

Территорию водоемов принимать порядка 1% общей площади сада.

10.9. Соотношение элементов территории бульвара

Таблица № 25

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Сооружения и застройка |
| Бульвар шириной: |  |  |  |
| 15 – 25 м | не менее 70 | не более 30 | - |
| 25 – 50 м | не менее 75 | не более 23 | не более 2 (только установка игрового и спортивного оборудования на игровых и спортивных площадках, беседок) |
| более 50 м | не менее 75 | не более 20 |  |

10.10. Соотношение элементов территории сквера

Таблица № 26

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| Скверы: | не менее 70 | не более 30 |
| - на городских улицах и площадях |  |  |
| - в жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | не менее 80 | не более 20 |

10.11. При организации рекреационных зон для кратковременного (одно-двухдневного) отдыха необходимо предусматривать транспортную доступность не более 30-40 мин. Для укрупненных расчетов следует принимать обеспеченность населения местами отдыха в пределах нормативной транспортной доступности: для жителей города Тула – 25 - 40%, для жителей населенных пунктов территориальных округов – 15 - 12%.

10.12. Норму обеспеченности рекреационными объектами и размеры земельных участков необходимо устанавливать заданием на проектирование.

11. Расчетные показатели обеспеченности объектов, необходимых для организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

11.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

Таблица № 27

| Наименование объекта | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Пункт приема вторичного сырья | Объект на микрорайон с населением до 20 тыс.чел. | 1 |
| Объекты размещения твердых бытовых отходов | Вывоз мусора на полигоны 1м3 в год/га | 0,085 га |

11.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

Таблица № 28

| Наименование объекта | Единица измерения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Пункт приема вторичного сырья | метры | при многоквартирной застройке – 500; при индивидуальной застройке - 800 |
| Объекты размещения твердых бытовых отходов | время | Передвижение от центра города не более 60 мин. |

11.3. Нормативные параметры размещения объектов для твердых бытовых      отходов

11.3.1. Расчет количества твердых бытовых отходов, образующихся в жилом секторе на территории городского округа (тонн/год):

На 2020 год – 169050;

За 2035 год – 389308

11.3.2. Расчет количества твердых бытовых отходов с учетом отходов от предприятий,  на территории городского округа (тонн/год):

На 2020 год – 219765;

За 2035 год – 506101

11.3.3.  Планируемая расчетная площадь полигона ТБО составляет 181 га при высоте полигона 20 м, или 91 га при высоте полигона 40 м.

11.3.4. Устройство полигона ТБО потребует организации санитарно-защитной зоны шириной 500 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.12000-03.

11.3.5. При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению данной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).

12. Расчетные показатели обеспеченности объектов, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

12.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальными спасательными центрами и станциями

Таблица № 29

| Наименование объекта | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные спасательные центры и станции | Объект в радиусом наблюдения (видимости) в светлое время суток, равным 1200 м. | 1 |

13. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера

Таблица № 30

| Наименование объекта | Единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Защитные сооружения | Вместимость (чел.) | 150 |
|  | Радиус доступности (м) | 500 |
| Противорадиационные укрытия | Вместимость (чел.) | 5 |
|  | Радиус доступности (м) | 500 |
| Санитарно - обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | На всех въездах и выездах населенного пункта |
| Пункты временного размещения | Не регламентируется |
| Сборные эвакуационные пункты | Радиус доступности (м) | 500 |
| Сирены | Радиус действия (м) | Охват всех жилых, общественных, социальных и деловых зон, а также категорированных предприятий |
| Объекты противопожарного водоснабжения | Обеспеченность (ед.) | Охват всей территории населенного пункта и предприятий |